우림 E-Biz 빌딩 통신실 Libra 사용 내역

| 설치 장소 | 영등포구 양평동(양평역 1번 출구) 우림 E-Biz 빌딩 |
| --- | --- |
| 모 델 명 | Libra-250 (메모리 512 메가) |
| 연결 PC 대수 | 약 1.000 여대, 동시 사용 800 여대 |
| 포트별 라인 구성 | 1. primary : 한국통신 Metro Ethernet 100mbps 2. secondary : 한국통신 VDSL 100mbps |
| 사용 기능 | Line Load Balancing . 메트로이더넷과 VDSL 두 라인에 트래픽을 분배 . 분배 방식은 소스 IP를 기준으로 함. 즉 사설 IP는 VDSL 로 공인 IP는 메트로로나감 2. Bandwidth Control . IP address/Network address 별 . 건물 내에 회사 별 총 대역폭 사용 제한 Packet Filtering 1) MAC address filter 공유기 사용을 막기 위해 PC의 랜카드의 MAC address를 체크해 인가된 MAC address에 대해서만 인터넷 사용을 허용 초당 Syn 최대 허용 5 개 : Syn attack 방지 각종 Worm 패킷 filter NAT 사설 IP 인터넷 사용시 라이브라의 IP로 NAT 빌딩 내의 공인 IP 서버를 사설 IP를 사용하는 PC에서 연결 가능(Local NAT) VPN 서버 VPN protocol : GRE VPN client : 분당 아미고 빌딩 라이브라-250 사용 목적 : 분당 아미고 빌딩의 하나로 해외망이 느리므로 아미고 빌딩 입주업체중 해외망을 많이 쓰는 업체의 인터넷을 VPN 을 통해 우림빌딩의 한국통신망으로 나가게함. 결과 : 하나로의 해외망보다 한국통신의 해외망이 약 4 배 정도 속도가 빠름.(미국 기준) DHCP 서버 : 빌딩 내의 장비 중 IP 자동 부여를 필요로 하는 네트워크 프린터 등에 IP 부여시 사용 |